## Slide 1: 3D tisk v OpenScadu
Hana Trhlíková
ZŠ Sokolov
RC Sokolov - Elixír do škol

## Slide 2: Pro koho je OpenScad?
Člověk, který
Má rád matematické myšlením
Potrpí si na přesnost
Složité věci, pokud to jde, chce dělat jednoduše
Člověk, který
Se vyhýbá programování
Chodí do 7. třídy a neví čeho se může bát ...

## Slide 3: Pracovní Prostředí
Tady píšeme pokyny
Tady to zobrazíme pomocí F5
A tady to občas napíše, co je chybně

## Slide 4: Základní objekty
    Koule
    Krychle a kvádr
    Válec
    Kužel

## Slide 5: Důležitá je forma
Vše píšeme pomocí malých písmen
Každý příkaz ukončujeme na konci středníkem ; , který najdete na klávesnici vlevo nahoře pod Ecs
Každá závorka musí mít nejen začátek, ale i konec
Mezery si program nevšímá

## Slide 6: Tahák ..... A Takto to píšeme
sphere(5)
cube(5)
cube([30,20,10])
cylinder(h=30,r=10)
cylinder(h=30, r1=10,r2=5)

## Slide 7: Zobrazení objektu na ploše
Použijte (Fn+)F5
(Někdy to nefunguje současně, tak zkuste postupně – tablety)
Doporučuji zobrazovat po každé ukončeném příkazu (po ;)

## Slide 8
Poznámka: kužel a krychle jsou skryty ve válci a kvádru

## Slide 9: Jak objekt zneviditelnit?
Pokud chceme objekt v příkazovém řádku skrýt, použijeme na začátku řádku dvě lomítka //
Program takto označený příkazový řádek ignoruje (jako kdyby nebyl)
Znak // lze taky použít k psaní komentářů
Pokud chceme ignorovat celý odstavec, použijeme na začátku /* ukrytý text, na konci */

## Slide 10
Poznámka:
Válec z prostoru zmizel

## Slide 11: Jak něco barevně zviditelnit?
Objekt vybarvíme růžově, pokud na začátek jeho příkazu vložíme#
Stlačíme současně AltGr+X
Proč? ...
Občas člověk musí kouknout, zda je vše v pořádku.
(Tento znak program nenarušuje.)

## Slide 12
Poznámka: Zvýraznění objektu

## Slide 13: Posouvání objektů v prostoru
Před objekt dáme příkaz posunu ve směru sořadnic x, y, z:
translate([10,15,0])
Hranaté závorky píšeme AltGr+F nebo AltGr+G
Objekt se posune o 10 mm ve směru osy x a o 15 mm ve směru osy y

## Slide 14
Poznámka:
Koule musí být posunuta nahoru o poloměr – její původní střed je ve středu souřadného systému

## Slide 15: Otáčení objektu
Objekt otáčíme v prostoru
kolem os x, y, nebo z
o zadaný úhel ve stupních
Příkaz před objekt:
rotate([0,0,45])
otočí o 45º kolem osy z

## Slide 16: Posouvání a otáčení objektu
Poznámka:
Na pořadí příkazu otáčení a posunu záleží.

## Slide 17: Funkce
    Sjednocení union(){ ......}
    Rozdíl difference(){.....}
    Průnik intersection(){.......}
    Propojení hull(){.......}
                Množinová závorka: AltGr+B a AltGr+N

## Slide 18: Sjednocení union(){...}

## Slide 19: Pokud chcete zkusit...

## Slide 20: Rozdíl difference(){....}
difference(){
cube(104); translate([2,2,2])cube([100,100,104]);
}

## Slide 21: Definování Proměnné

## Slide 22: Průnik Intersection(){...}

## Slide 23: Speciální proměnná
Pro válce, kužely, koule ... vše kulaté, používáme na začátku programu funkci $fn ($=AltGr+ů)
Tato funkce určuje počet stěn v prostoru na 360º
Např.:
$fn=15; udělá z válce
hranol s 15 bočními stěnami

## Slide 24: Propojení Hull(){...}

## Slide 25: Válce s různým počtem „stěn“

## Slide 26: Krabička s kulatými hranami
Poznámka:
Krabička vznikla propojením 4 válců.

## Slide 27: Použití cyklu
Pokud chceme určitý krok zopakovat vícekrát a bude se lišit např. polohou, můžeme zadat cyklus:
for (i=[1:10]){.....příkazy......}
Cyklus se zopakuje pro 10 různých hodnot i

## Slide 28: Příklad cyklu - děrování

## Slide 29: Cyklus se 2 parametry

## Slide 30: Osově souměrné – složitější útvary
Kolečko – kladka, nástavec na skleničku ...
funkce:
rotate_extrude($fn=200)
vám roztočí cokoliv v prostoru kolem osy z

## Slide 31: Nepravidelný tvar – kreslení ve 2D
Nakreslete si mnohoúhelník, pak ho můžete roztočit
v prostoru
Mnohoúhelník:
polygon(points=[[41.5,0],[46.5,0],[46.5,10],[46,10],[46,3],[42,3],[42,10],[41.5,10],[41.5,0]]);
Souřadnice[x,y], desetinnou čárku piš jako desetinnou tečku

## Slide 32: Mnohoúhelník roztočený v prostoru

## Slide 33: Těleso nepravidelného řezu
Pokud chcete vymodelovat řez pomocí
nepravidelného mnohoúhelníku (polynom),
a pak ho vyzvednout do prostoru do výšky 20 mm:
linear_extrude(20)

## Slide 34: Vyzvednutí do výšky

## Slide 35: Příprava souboru na tisk
(Fn+)F6 (Obraz tělesa se zobrazí v nejlepší podobě)
Ve spodní části nabíhá zelený pruh, vydržte do konce
Soubor  Exportovat  Exportovat do STL
a uložíte

## Slide 36: Co se u nás tisklo
Hlavolam Pomůcky na optiku

## Slide 37: Co se u nás tisklo
Pomůcky na výuku fyziky

## Slide 38: Co se u nás tisklo
Pomůcky na dílny Heuréky

## Slide 39: Co se u nás tisklo
Krabičky na všechno

## Slide 40: Co na konec?
Člověk se může učit celý život.
Děkuji za pozornost